D 405

Рукоход

Общие размеры: Длина - 3550 мм. Ширина – 1315 мм. Высота – 2400 мм.

Рукоход представляет собой металлическую разборную конструкцию, состоящую из трех элементов:

- Опорный элемент, состоящий из стоек 80*80*2 мм, сваренных между собой металлической трубой 20*2,8 мм. в виде поручней.

- Турник изготовлен из труб 32*2,8 и 20*2,8 мм. Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

- Рукоход, выполненный из труб 32*2,8 и 20*2,8 мм., при помощи которго происходит соединение двух опрных элементов.

Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.