I 914 Скамья парковая I 914 Общие размеры: Длина –2000 мм. Ширина – 500 мм. Высота – 940 мм. Скамья парковая I 914 состоит из следующих элементов: опоры, каркаса, сидения и спинки. Каркас лавки выполнен из профильной трубы 40*40*1,5 мм, Опора из трубы профильной 40*25*1,5 мм. и 25*2,8 мм. Сидение и спинка изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры 2000*350*18 мм. с сеткой. Опора с каркасом соединяются через фланцы посредством болтового соединения Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.