E 500

Качалка «Цыплёнок»

Общие размеры: Длина –900 мм. Ширина – 440 мм. Высота – 1150 мм.

Качалка «Цыпленок» представляет собой металлическую разборную конструкцию, сосотоящую из основного каркаса в виде Цыпленка с сидением и механизма качания.

Бока  каркаса изделия, имитирующие форму Цыпленка, изготовлены из влагостойкой фанеры марка ФСФ толщиной 18 мм.  мм. и нескольких труб 20*2,8 мм., которые служат пороучнем и подставкой для ног. Бока каркаса покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе. Сидение качалки изготавливается из ламинированной фанеры 18 мм. с сеткой.

Механизм качания состоит из верхнегио и нижнего флянцев, выполненных из металлического листа толщиной 4 мм., скрепленных между собой через пружину при помощи хомутов. Что и создает механизм качания.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.