M 002 Вишенка Общие размеры: Длина – 3100 мм. Ширина – 1250 мм. Высота – 2200 мм. Лаз в виде фигуры Вишенки состоит из ствола, листочка и ягодки. Ствол выполнен из трубы 25*2,8 и 15*2,8 мм. Листочек из трубы 15*2,8 и 20*2,8 мм. Ягодка из трубы 25*2,8, 15*2,8 и 20*2,8 мм. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.