N 001

Счеты N 001

Общие размеры:

Длина —1840 мм.

Ширина – 1130 мм.

Высота – 1340 мм.

Счеты представляют собой сборную металлическую конструкцию, которая состоит из двух стоек и игрового комплекса в виде счет.

Стойки выполнены из профильной трубы 80*80*2мм. Соединение стоек между собой происходит посредством игрового комплекса в виде счет и двух соединительных элементов из трубы ВГП 32 мм.

Игровой комплекс представляет собой две накладки, соединенные осями с кольцами.

Ось колец выполнена из трубы ВГП диаметром 25 мм. Кольца изготовлены из  влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. Количество колец 20 штук, каждое диаметром 200 мм. Кольца покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.