D 418 Брусья гимнастические Общие размеры: Длина – 3500 мм. Ширина – 676 мм. Высота – 1550 мм. Брусья гимнастические выполненны в виде цельносварной конструкциии из водо газопроводной трубы диаметром 40х3 мм К двум паралельным стойкам длиной 3500 мм перпендикулярно приварены по две стойки длиной 2050 мм, с отступом от крайних точек 650 мм, которые между собой сврены в единый каркас через трубу ВГП 40х3 мм длиной 580 мм. Соединение элементов цельносварное Все металлические детали покрыты НЦ краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в упакованном виде. Гарантия 12 мес.