I 915.1 Лавка I 915.1 Общие размеры: Длина –1500 мм. Ширина – 500 мм. Высота – 460 мм. Лавка I 915.1 состоит из следующих элементов: 2 стоек и каркаса с сидением. Стойка лавки выполнена из профильной трубы 40*40*1,5 мм, Каркас лавки изготовлен из труб профильных 40*20*1,5 мм. 40*20*1,5 мм и 20*20*1,5 мм. Сидение изготовлено из влагостойкой ламинированной фанеры 1500*350*18 мм. с сеткой. Стойки с каркасом соединяются через фланцы посредством болтового соединения Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.