А 100 Городок «Малыш» А 100 Общие размеры комплекса: Длина - 1810 мм. Ширина – 1430 мм. Высота – 2240 мм. Городок «Малыш» А 100 состоит из следующих элементов: башни, нержавеющего ската, лестницы, крыши, 2-х боковых панелей с окнами. Каркас башни представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 2300 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм. и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 760*720 мм . Крепление пола к каркасу башни осуществляется при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8), соединение с башней происходит через боковые фланцы посредством болтового соединения. Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 1010 мм и высотой 700 мм , которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 574*1250 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*40*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм . Приставная лестница размером 596* 875 мм. состоит из следующих элементов: - боковины (2 шт.) из окрашенной влагостойкой фанеры марки ФСФ размером 875*640*18 мм, - ступени (3 шт), изготовлены из ламинированной фанеры размером 170 мм * 560 мм. с сеткой. - стяжки (6 шт), при помощи которых происходит соединение ступеней и боковин. Материал стяжек - труба 40*40*1,5 мм. Фланцы изготовлены из листа 5 мм. Крыша городка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов - влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши - 990*715 мм. Размер фронтона — 620*620 мм. Боковые панели с окнами выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм., размером 596*700 мм. Окно размером 415*415 мм, с толщиной стенки 18 мм. вставлено в выфрезерованную боковую панель. Боковины приставной лестницы, крыша, фронтоны, боковые панели, боковины ската покрыты двумя слоями грунта и водной эмалью. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.