D 416

Ворота гандбольные

Общие размеры: Длина –3160 мм. Ширина – 1260 мм. Высота – 2085 мм.

Ворота гандбольные представляет собой металлическую разборную конструкцию с сеткой.

Каркас изделия изготовлен из профильной трубы 80*80*2 мм. и трубы 20*2,8 мм.

Две боковые штанги и верхняя перекладина представляют собой цельносварную конструкцию из профильной трубы 80*80*2 мм. Задний каркас представляет собой разборную конструкцию из трубы вгп 20*2,8 мм и крепится к передней основной раме при помощи болтового соединения через фланцы.

Сетка входит в комплект изделия.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.