M 001

Радуга

Общие размеры: Длина - 3200 мм. Ширина – 2910 мм. Высота – 1950 мм.

Радуга представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из стойки, лестницы-дуги, паутины и 2-х лазов.

Стойка изготовлена из профильной трубы 80*80*2 мм,

Лаз  выполнен из ламинированной фанеры размером 790*1315*18 мм, на которую крепятся каменные уступы.

Лестница-дуга изготовлена из труб 32*2,8 мм., изогнутых в форме дуги, и поперечных  лестниц из трубы 20*2,8 мм.

Паутина  изготовлена из каната диаметром 16 мм., соединенного в виде решетки посредством пластиковых хомутов-зажимов. Верхняя и нижняя часть канатного лаза крепится к трубе 32*2,8 мм. посредством обжимных шпилек. Труба в свою очередь крепится к вертикальной стойке через фланцы посредством болтового соединения.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.