G 703

Карусель G 703

Общие размеры: Длина - 1545 мм. Ширина – 1545 мм. Высота – 860 мм.

Карусель представляет собой разборную металлическую конструкцию, состоящую из платформы, центральной стойки, ограждения карусели с сидениями, опорного вала.

Платформа карусели представляет собой металлическую конструкцию, цельносвренную из профильной трубы 40*25*1,5 мм.. Каркас платформы окольцован металлической трубой 32*2,8 мм. и покрыт сверху ламинированной фанерой диаметром 1455*10 мм., с сеткой, покрытой двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Центральная стойка, выполняющая функцию руля, представляет собой цельносваренную металлическую конструкцию, изготовленную из трубы 25*2,8 мм. и 89х3 мм.

Каркас ограждения карусели — цельносваренная металлическая конструкция, выполненная из трубы 25*2,8 мм и 25*25*1,5 мм., которая крепится к платформе при помощи болтового соединения через проушины. Сидения выполнены из фанеры марки ФСФ 642*305*18 мм.

В свою очередь вся эта конструкция собирается на узел вращения, состоящий из корпуса, опорного вала, подшипников № 208 и № 46210.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.