В 213 Детский городок В 213 Общие размеры комплекса: Длина - 8448 мм. Ширина – 7506 мм. Высота – 3802 мм. Детский городок В 213 состоит из следующих элементов: 4 башен, 3 скатов, 4 крыш, 1 переходного трапа между башнями, 2 ограждений переходного трапа, 1 приставных лестницы-дуги, 2 лестниц-скалолазов; центрального многофункционального спортивного комплекса, состоящего из 2 турников, прямого горизонтального рукохода, рукохода в виде колец, рукохода в виде «Солнышка», 2 канатных лазов, 2 дугообразных шведских стенок. Каркас башен № 1,2,3 представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 3000 мм.). Башни состоят из 2-х половин, соединенных между собой перемычкой из трубы 40*40*1,5 мм., длиной 710 мм., и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сетчатым покрытием. Размер пола 840*840 мм. Крепление пола к каркасу башни осуществляется при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башни оснащены защитной перекладиной (труба 20*2,8 мм.). Каркас башни № 4 так же представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 3300 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой перемычкой из трубы 40*40*1,5 мм., длиной 710 мм., и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сетчатым покрытием. Размер пола 840*840 мм. Крепление пола к каркасу башни осуществляется при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8 мм.). Скаты башен № 1 и 3 представляют собой сборную конструкцию длинной 1775 мм и высотой 1200 мм., которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 2200*625 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*20*1,5 мм., длиной 650 мм, и перекладины из трубы 15*2,8 мм., длиной 610 мм. Скат башни № 4 представляет собой сборную конструкцию длинной 2000 мм и высотой 1500 мм, которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 610*2500 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*40*1,5 мм., длиной 750 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм., длиной 610 мм. Приставная лестница-дуга башни №1 представляет собой цельносварную металлическую конструкцию размером 1160*1680*550 мм. Несущий элемент лестницы изготовлен из трубы вгп 32*2,8 мм и ступеней из трубы вгп 20*2,8 мм. Лестница-дуга прикрепляется к опорной стойке через фланцы при помощи болтового соединения. Фланцы изготовлены из листа 5 мм. - несущего каркаса, изготовленного из трубы 40*40*1,5 мм., перил из трубы 20*2,8 мм. Крыши башен № 1,2,3,4 представляют собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов - влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши - 812*1098 мм. Размер фронтона — 700*700 мм. Башни № 2 и 3 соединяются между собой переходным трапом, который представляет собой сваренную цельнометаллическую конструкцию из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и 40*25*1,5 мм. Пол переходного трапа изготовлен их влагостойкой ламинированной фанеры 1000*720*18 мм. с сетчатым противоскользящим покрытием, закреплен мебельными болтами к каркасу трапа. Ограждение переходного трапа выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ размером 800*1410*18 мм., закрепленной в нескольких местах мебельными болтами к двух перемычкам из трубы 40*25*1,5 мм., соединяющим башни через фланцы посредством болтового соединения. Свободные стороны всех башен закрыты панелями из влагостойкой фанеры ФСФ размером 715*750*18 мм. с выфрезерованными отверстиями разного диаметра в виде кружочков. Башни № 2 и № 4 укомплектованы лазом, выполненным из влагостойкой ламинированной фанеры 1241*715*18 мм. с выфрезерованными отверстиями и каменными уступами. Крепление к корпусу башни происходит посредством приваренных фланцев. Для обеспечения безопасности при подъеме по скалолазу, башни укомплектованы поручнями из фанеры ФСФ 620*120*18 м, которые крепятся к стойкам башни через фланцы. Защитные перекладины, выполненные из трубы 20*2,8 мм., расположенные над скалолазом, предотвращают падение ребенка с высоты башни вниз. В основе конструкции центрального многофункционального спортивного комплекса три опорных элемента из профильной трубы 80*80*2 мм, высотой 2400 мм., сваренных между собой металлической трубой 20*2,8 мм. в виде ступеней. Каждый опорный элемент оснащен дугообразными поручнями из трубы 20*2,8 мм., крепящимися к столбам опорных стоек посредством болтов. Прямой горизонтальный рукоход, соединяющий центральный спортивный элемент с башней №1, выполнен из трубы 32*2,8 длиной 1510 мм. и перемычек из трубы 20*2,8 мм., длиной 758 мм. Крепление рукохода и башни происходит посредством болтового соединения через фланцы. Рукоход в виде колец состоит из центральной опорной трубы, длиной 1600 мм. и четырех колец из трубы 20*2,8 мм., приваренных к опорной трубе. Внутренний диаметр колец – 270 мм. Рукоход в виде «Солнышка» из труб 32*2,8 и 20*2,8 мм., соединяет три опорных элемента спортивного многофункционального комплекса с башней №2 . Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.