G 702

Карусель G 702

Общие размеры: Длина - 1650 мм. Ширина – 1650 мм. Высота – 850 мм.

Карусель представляет собой разборную металлическую конструкцию, состоящую из центральной стойки, сидений, опорного вала.

Центральная стойка, выполняющая функцию руля, представляет собой цельносваренную металлическую конструкцию, изготовленную из трубы 25*2,8 мм. и 89х3 мм.

Сидения выполнены из фанеры марки ФСФ 415*425*18 мм. Спинка сидения выполнена из трубы 20*2,8 мм.

В свою очередь вся эта конструкция собирается на узел вращения, состоящий из корпуса, опорного вала, подшипников № 208 и № 46210.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.