В 200 Детский городок В 200 Общие размеры комплекса: Длина - 3750 мм. Ширина – 3020 мм. Высота – 3450 мм. Детский городок В 200 состоит из следующих элементов: башни, ската, лаза, крыши, зигзага, спирали. Каркас башни представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 3350 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм. и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 880*840 мм. Крепление пола к каркасу башни осуществляется при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8), соединение с башней происходит через боковые фланцы посредством болтового соединения. Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 2110 мм и высотой 1250 мм , которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 2500*625 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*20*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм. Лаз выполнен из ламинированной фанеры размером 750*1250*18 мм. с сеткой, на которую крепятся каменные уступы. Крыша городка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов - влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши - 1055*970 мм. Размер фронтона — 615*615 мм. С одной стороне башни при помощи болтового соединения через фланцы крепится спираль, изготовленная из трубы 25*2,8 мм и центральной стойки из трубы 40*3 мм. Аналогичным способом с другой стороны башни крепится зигзаг, изготовленный из трубы 20*2,8 мм и центральной стойки из трубы 40*3 мм. Крыша, фронтоны, боковины ската покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.