I 910 Беседка «Летняя» Общие размеры: Длина –2100 мм. Ширина – 2230 мм. Высота – 2280 мм. Беседка «Летняя» представляет собой металлическую разборную конструкцию, состоящую из 2-х опорных элементов, 2-х скамеек, столешницы и крыши. Опорный элемент беседки изготовлен из профильной трубы 40*40*1,5 и 40*20*1,5 мм Каркас крыши изготовлен из профильной трубы 40*20*1,5 мм и 20*20*1,5 мм и обшивается сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм. Скамейки выполнены из профильной трубы 40*40*1,5, 20*20*1,5 40*20*1,5 и ламинированной фанеры 350*1900*18 мм. с сеткой. Столешница выполнена из профильной трубы 20*20*1,5 мм. и так же покрыта ламинированной фанерой 500*1820*18 мм. с сеткой. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.