D423 Трибуна D423 Общие размеры: Длина – 6300 мм. Ширина – 1840 мм. Высота – 1008 мм. Трибуна состоит из двух секций с сидениями и прохода. Каркас всей трибуны представляет собой сборную конструкцию из профильной трубы 40*40*2 мм. Соединение труб между собой – болтовое, через фланцы. Каждая из секций имеет три скамьи разной высоты длиной 2420 мм. Высота нижней – 470 мм, средней – 740 мм., верхней – 1010 мм. Пол прохода и сидения изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18мм с сетчатым покрытием. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных мебельных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Изделие устанавливается на ровную поверхность. Изделие поставляется в упакованном виде. Гарантия 12 месяцев.