D 414

Ворота хоккейные

Общие размеры: Длина — 1926 мм. Ширина – 1120 мм. Высота – 1268 мм.

Ворота хоккейные представляет собой металлическую цельносварную конструкцию с сеткой.

Каркас изделия изготовлен из профильной трубы 40*3 мм. и трубы 25*2,8 мм.

По периметру створа ворот и задней части приварены крючки для крепежа сетки.

Сетка входит в комплект изделия.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие.

Изделие поставляется в упакованном виде.

Гарантия 12 месяцев.