В 203 Детский городок В 203 Общие размеры комплекса: Длина — 5300 мм. Ширина – 4955 мм. Высота – 3450 мм. Детский городок В 203 состоит из следующих элементов: 2 башен, 2 скатов, 2 крыш, зигзага, спирали, трубы гофрированной, лестницы приставной, лестницы-дуги. Каркас башни представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 3350 мм.). Башня состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм. и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 880*840 мм . Крепление пола к каркасу башни осуществляется при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8), соединение с башней происходит через боковые фланцы посредством болтового соединения. Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 2110 мм и высотой 1250 мм , которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 2500*625 мм. Боковины ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*20*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм. Лестница-дуга представляет собой цельносварную металлическую конструкцию размером 1160*1680*550 мм. Несущий элемент лестницы изготовлен из трубы 32*2,8 мм и ступеней из трубы 20*2,8 мм. Лестница-дуга прикрепляется к опорной стойке через фланцы при помощи болтового соединения. Приставная лестница размером 1100*2000 мм. состоит из несущего каркаса, который изготовлен из трубы 40*40*1,5 мм., перил из трубы 20*2,8 и ступеней из ламинированной фанеры 18 мм. с сеткой. Крыша городка представляет собой разборную конструкцию, состоящую из двух скатов и двух фронтонов. Соединение ската крыши и фронтона происходит посредством металлических фланцев. Материал ската крыши и фронтов - влагостойкая фанера марки ФСФ, 18 мм. Размер ската крыши - 1055*970 мм. Размер фронтона — 615*615 мм. Гофрированная труба диаметром 600 мм. и длиной 1500 мм. Крепеж гофрированной трубы к башням происходит посредством фланцев из фанеры, которые в свою очередь крепятся через фланцы при помощи болтового соединения. С одной стороне башни при помощи болтового соединения через фланцы крепится спираль, изготовленная из трубы 25*2,8 мм и центральной стойки из трубы 40*3 мм. Аналогичным способом с другой стороны башни крепится зигзаг, изготовленный из трубы 20*2,8 мм и центральной стойки из трубы 40*3 мм. Крыша, фронтоны, боковины ската покрыты, фланцы из фанеры покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.