D 404

Рукоход «Солнышко»

Общие размеры: Длина – 2500 мм. Ширина – 1550 мм. Высота – 2400 мм.

Рукоход «Солнышко» представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из двух пар вертикальных опорных стоек, и рукохода, выполненного в виде «Солнышка».

Опорная стойка, состоит из профильной трубы  80*80*2 мм, сваренной между собой металлической трубой 20*2,8 мм. в виде поручней.

Рукоход, при помощи которго происходит соединение двух опорных элементов, выполнен из труб 32*2,8 и 20*2,8 мм.

Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.