D 412

Щит баскетбольный

Общие размеры: Длина – 2655 мм. Ширина – 1800 мм. Высота – 3950 мм.

Баскетбольный щит  представляет собой металлическую сварную конструкцию, состоящую из стойки, щита и баскетбольного кольца с сеткой.

Стойка щита выполнена из профильной трубы 80*80*3 мм.

Щит изготовлен из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и облицован огрстеклом, к которому крепится кольцо, выполненное из круга диаметром 16 мм.

Сетка баскетбольного кольца поставляется в комплекте.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы гладкие. Крепеж оцинкован. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 1 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.