D 411

Щит стритбольный

Общие размеры: Длина – 1345 мм. Ширина – 1200 мм. Высота – 3800 мм.

Стритбольный щит  представляет собой металлическую сварную конструкцию, состоящую из стойки, щита и баскетбольного кольца с сеткой.

Стойка щита выполнена из профильной трубы 100*100*3 мм.

Панель щита изготовлена из ламинированной влагостойкой фанеры 1200х900х18 мм, с сетчатым покрытием, к которой крепится кольцо, выполненное из круга диаметром 16 мм. Диаметр самого кольца 450 мм. Соединение кольца со щитом осуществляется посредством сварного переходника из листа 5 мм и круга 16 мм. при помощи оцинкованных болтов.

Сетка баскетбольного кольца поставляется в комплекте.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы гладкие. Крепеж оцинкован. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,76 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.