D 408

СК «Угловой»

Общие размеры: Длина – 3320 мм. Ширина – 2620 мм. Высота – 2400 мм.

Спортивный комплекс «Угловой» представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из скалолаза, рукохода, лесенки, турников,  гимнастических колец, двух подвесов, канатного лаза  и вертикальных стоек

В основе конструкции лесенок заложены вертикальные металлические стойки, выполненные из профильной трубы 80*80*2 мм. Для изготовления лесенок используется  труба 20*2,8 мм.

Скалолаз выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры размером 880*1850*18 мм с сетчатым покрытием, на которую крепятся каменные уступы.

Турник изготовлен из труб вгп 20х2,8 мм. Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

Два опорных элемента из профильной трубы 80*80*2 мм, сваренные между собой металлической трубой 20*2,8 мм. в виде поручней являются одним из видов вертикальных стоек.

Рукоход выполнен из труб вгп 20*2,8 и 32*2,8 мм. При помощи рукохода происходит соединение двух опорных стоек, оснащенных для обеспечения безопасности поручнями из трубы вгп 20*2,8 мм., которые крепятся при помощи болтового соединения.

Подвес изготовлен из металлической трубы 20*2,8 мм. и крепится через цепное соединение к верхней перекладине.

Канатный лаз изготовлен из армированного каната диаметром 16 мм., соединенного в виде решетки посредством пластиковых хомутов-зажимов. Верхняя и нижняя часть канатного лаза крепится к трубе 30*2,8 мм. посредством обжимных шпилек. Труба в свою очередь крепится к вертикальным стойкам посредством болтового соединения через проушины.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.