С 302

Паровозик С 302

Общие размеры изделия: Длина - 1650 мм. Ширина – 900 мм. Высота – 1700 мм.

Паровозик С 302 состоит из следующих элементов: кабины Паровоза, тоннеля из гофрированной трубы и передней опорной рамы, и представляет собой разборную металлическую конструкцию.

Кабина паровоза представляет собой разборную металлическую раму, обшитую панелями из фанеры.

Основные 4 стойки кабины выполнены из профильной трубы 60х60х2 мм. и скреплены между собой посредством рамки из трубы 40х20х1,5 мм., к которой при помощи мебельных болтов крепится пол, выполненный из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, с сеткой.

Крыша кабины паровозика представляет собой козырек из трубы 40х40х15 мм, приваренный с основными стойками. Сверху козырек покрыт ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, с сеткой посредством болтового соединения. Спереди и сзади к крыше крепятся декоративные фронтоны из ламинированной фанеры марки ФСФ.

Боковые панели с прорезями в виде окон, выполненные из ламинированной фанеры марки ФСФ, крепятся к стойкам кабины, соединяя между собой пол кабины и крышу.

Передняя опорная рама Паровоза представляет собой цельносварную металлическую конструкцию из 4 металлических стоек  (труба профильная 60*60*2 мм.), сваренных между собой профильной трубой и 60*40*2 мм. Рама выполняет функцию опоры для тоннеля и обеспечивает его крепление.

Тоннель из гофрированной трубы диаметром 600 мм. и длиной 815 мм. соединяет переднюю опорную раму с кабиной посредством декоративных фланцев из фанеры, которые крепятся при помощи болтового соединения.

Вся конструкция Паровозика дополнена декоративными элементами (колеса, фары) из ламинированной влагостойкой фанеры с сеткой и влагостойкой фанеры ФСФ контрастного цвета для улучшения эстетического вида изделия.

Боковины кабины, фронтоны и декоративные элементы Паровозика покрыты двумя слоями грунта и водной эмалью.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,6 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.